Г Л А В А

закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2018 года                   ЗАТО Озерный                                         № 59

Об утверждении условий приема сточных вод в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", Правительства Тверской области от 16.05.2018 N 166-пп "О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Тверской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Тверской области", Уставом ЗАТО Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить условия приема сточных вод в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

Глава ЗАТО Озерный                                                                  Н.А. Яковлева

Приложение к постановлению

Главы ЗАТО Озерный

Тверской области

от 17.12.2018 г. № 59

УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ  ЗАТО ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Условия приема сточных вод в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области (далее - Условия) разработаны в соответствии с  Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду", Постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2018 N 166-пп "О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Тверской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Тверской области".

1.2. Условия регулируют отношения органов местного самоуправления ЗАТО Озерный, организации водопроводно-канализационного хозяйства ЗАТО Озерный (далее – организация ВКХ), организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод и абонентов в сфере отведения сточных вод в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный.

1.3. Условия устанавливают порядок приема сточных вод и содержат требования к количеству и составу сточных вод, которые могут быть сброшены  предприятиями и организациями, независимо от их формы собственности, в централизованную систему водоотведения  ЗАТО Озерный для совместного отведения и очистки со сточными водами, поступающими от  населения.

1.4. Условия разработаны с целью:

- предотвращения повреждения объектов централизованных систем водоотведения и нарушения режима их работы, в том числе в силу следующих причин: разрушающее коррозийное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, сооружения или оборудование; образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей; нарушение процессов биологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях (далее  - КОС);

- обеспечения надежной и бесперебойной работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

- предупреждение ситуаций, возможных повлечь за собой причинение вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод по каждому абонентскому присоединению к системе канализации ЗАТО Озерный;

- охраны водного объекта (реки Едерка) от загрязнения.

1.5.  Термины и определения употребляются в настоящих Условиях в значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок приема сточных вод в централизованную систему канализации

2.1. Администрацией ЗАТО Озерный определяется гарантирующая организация, осуществляющая водоотведение на территории ЗАТО Озерный.

2.2. Сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения осуществляется на основании единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения или договоров  водоотведения, заключенных   между гарантирующей организацией и абонентами. Договор должен соответствовать условиям типовых договоров, утверждаемых Правительством РФ.  Сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения на бездоговорной основе не допускается.

2.3. Граница балансовой и эксплуатационной ответственности для организации ВКХ и абонента определяется договором  водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения. Эксплуатирующая организация  обеспечивает бесперебойную работу  канализационных сетей, находящихся в зоне ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

2.4. Выпуск сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения осуществляется в местах, предусмотренных договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации осуществляется через колодцы-гасители.

2.5. Сточные воды, отводимые абонентами в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения  в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  № 644.

2.6. В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения,  отведению в систему канализации ЗАТО Озерный подлежат сточные воды, общие свойства которых и концентрация содержащихся в них загрязняющих веществ, соответствуют нормативным  показателям, установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  № 644.

2.7. При отведении сточных вод абоненты должны выполнять  требования данных Условий приема сточных вод. При обнаружении нарушений Условий,  абонент обязан немедленно прекратить сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения,  сообщить о факте такого сброса предприятию ВКХ, и принять меры по устранению причин, повлекших за собой нарушения данных Условий.

3. Нормирование сточных вод абонентов

3.1.  При отведении сточных вод в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный нормированию подлежит общее количество сточных вод, принимаемых от абонента, и допустимое количество загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод).

3.2.  Абонентам, у которых объем отводимых сточных вод составляет по всем выпускам более 50 м3 в сутки, норматив по объему устанавливается администрацией ЗАТО Озерный по представлению организации водопроводно-канализационного хозяйства. Для остальных абонентов допустимый объем принимаемых сточных вод и режим приема сточных вод определяется  договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения.

При нормировании объемов сточных вод учитываются:

- фактические мощности централизованной систем водотведения по транспортировке и очистке сточных вод;

- лимиты забора питьевой воды и сброса сточных вод в водные объекты, установленных организации ВКХ водохозяйственными и природоохранными органами;

- баланс водопотребления и водоотведения абонента  или объемы, заявленные абонентом при заключении с водопроводно-канализационным хозяйством договора на водоотведение;

- планы мероприятий, имеющихся у абонентов (при наличии таковых) по рациональному использованию питьевой воды, сокращению сброса сточных вод и содержания в них загрязняющих веществ.

3.3. Применение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод  является обязательным для всех абонентов, отводящих стоки в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный, за исключением случаев, определенных п. 3.5. настоящих Условий.

3.4. В случае невозможности по технологическим причинам соблюдения установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, абонент вправе разработать, утвердить и согласовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке, план снижения сбросов. На период, необходимый абоненту для выполнения данного плана, организация водопроводно-канализационного хозяйства устанавливает абоненту временно допустимые сбросы и временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента. Эти показатели должны быть зафиксированы в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между организацией ВКХ и абонентом, или в декларации, предоставленной абонентом в организацию ВКХ в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. Нормативы водоотведения (сброса) по составу  сточных вод  не распространяются:

- на сточные воды, отводимые в централизованную систему канализации от населения;

- на сточные воды абонентов, которым в соответствии с договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, водопроводно-канализационное хозяйство установило временно допустимые концентрации загрязняющих веществ;

- на сточные воды абонентов, подавших декларацию о составе сточных вод, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Учет объемов сточных вод и контроль сброса загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения

4.1. Учет объемов сточных вод, отведенных в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный, осуществляет абонент в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

4.2. Количество отведенных  сточных вод определяется по прибору учета или при отсутствии такового объем фактически сброшенных абонентом сточных вод принимается равным суммарному объему воды, поданной абоненту из всех источников водоснабжения. Объем водопотребления из всех источников водоснабжения (хозяйственно-питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций) определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

4.3. Абоненты предоставляют сведения по объемам отведенных сточных вод водопроводно-канализационному хозяйству ЗАТО Озерный в сроки, оговоренные в едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения или в договоре водоотведения, заключенного между названными сторонами.

4.4. Водопроводно-канализационное хозяйство имеет право осуществлять контроль  правильности учета объемов, отведенных абонентом сточных вод. С этой целью абоненты обязаны обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к приборам учета (узлам учета) в порядке, установленном Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

4.5. Водопроводно-канализационное хозяйство обязано осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, принимаемых от абонентов, в централизованную систему водоотведения. Контроль должен проводиться в соответствии с  Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525, и условиями договора водоотведения  или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между водопроводно-канализационным хозяйством и абонентом. Перечень загрязняющих веществ, по которому проводится лабораторный контроль сточных вод, разрабатывается организацией водопроводно-канализационного хозяйства с учетом специфики производственной деятельности конкретного абонента.

4.6. Плановый контроль соблюдения абонентами нормативов водоотведения по составу сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, осуществляет водопроводно-канализационное хозяйство в соответствии с Программой контроля состава и свойств сточных вод. Данная Программа разрабатывается организацией ВКХ и согласовывается с территориальным органом исполнительной власти Тверской области, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.7. Основанием для проведения внепланового контроля состава и свойств  сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, являются:

- возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или ее отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшее прекращение или существенное снижение объемов водоотведения;

- обнаружение сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

- обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод (в случаях подачи абонентами такой декларации);

- получение организацией ВКХ от органов, осуществляющих государственный экологический надзор, предписаний по устранению нарушений условий использования водных объектов, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

4.8. Отбор проб сточных вод для контроля состава и свойств сточных вод проводится представителем водопроводно-канализационного хозяйства в местах, указанных в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения. В случае недопуска представителей водопроводно-канализационного хозяйства к месту отбора проб, отбор проводится из первого доступного колодца ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента.

Процедура отбора проб должна проводиться в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525.

4.9. Пробы сточных вод, отобранных для контроля, направляются для исследования в лабораторию, аккредитованную в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации.

4.10. Результаты исследований отобранных проб сточных вод, являются документальным подтверждением факта соблюдения либо нарушения абонентом данных Условий, а также договорных обязательств. В случае несогласия абонента с  результатами исследований, разногласия разрешаются в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525.

5. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения

5.1. Плата за сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный взимается с абонента за объем сбрасываемых сточных вод и за загрязняющие вещества, содержащиеся в сбрасываемых сточных водах.

5.2. Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения установлен Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2018 № 166-пп.

5.3. Расчет платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства на основании полученных от абонента данных коммерческого учета сточных вод, результатов проводимого водопроводно-канализационным хозяйством планового или  внепланового  контроля состава сточных вод абонента,  контроля организации ВКХ правильности учета объема сточных вод, принятых от абонента в централизованную систему водоотведения.

5.4. В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, по составу и свойствам не соответствуют нормативам, установленным для предотвращения негативного воздействия на систему канализации, абонент обязан компенсировать организации водопроводно-канализационного хозяйства расходы, связанные с данным  негативным воздействием в размере, предусмотренном  законодательством Российской Федерации и возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и (или) нарушении работы очистных сооружений.

Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы очистных сооружений, которое привело к сверхнормативным сбросам сточных вод в водный объект или причинение вреда водному объекту, абонент обязан компенсировать водопроводно-канализационному хозяйству дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту.

5.5. В случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, превышают по содержанию загрязняющих веществ нормативы водоотведения  по составу сточных вод, с абонента взимается плата за сброс каждого загрязняющего вещества, содержание которого  превышает установленные нормативы, по ставкам платы в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с применением коэффициента равного 25.

5.6. Денежные средства, полученные водопроводно-канализационным хозяйством, в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, используются целевым образом на выполнение мероприятий, связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов централизованных систем водоотведения, выполнения производственных и (или) инвестиционных программ.

Денежные средства, полученные организацией водопроводно-канализационного хозяйства от абонентов в качестве платы за превышение установленных нормативов  водоотведения (сброса) по составу сточных вод, направляются организацией ВКХ на финансирование экологических и природоохранных мероприятий.