У Т В Е Р Ж Д А Ю: Заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный по строительству и ЖКХ ___________________В.В. Бобков 12.07.2011

Задание на корректировку проектной документации по объекту:

«Реконструкция жилого дома № 6 по ул. Московская в ЗАТО Озерный Тверской области»

| Название объекта, краткие характеристики – вместимость, мощность и т.д. | Объект Реконструкция 40 –квартирного жилого дома по ул. Московская, д. 6 в ЗАТО Озерный Тверской области |
| --- | --- |
| Почтовый или строительный адрес | Адрес 171090, Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Московская, д. 6 |
| Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты заказчика или уполномоченной им организации (физического лица). Адрес и данные учредителей. | Заказчик Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области 171090, Тверская обл., ЗАТО Озерный, ул. Советская, д. 9 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области р/сч 40204810200000000025, л/с 03363021580 ИНН 6946000141 КПП 694601001 БИК 042809001 |
| Сведения о лицах, осуществляющих подготовку проектной документации | Генпроектировщик – ООО «Сезам», 171162, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д. 146/3, кв. 3 |
| Основные принятые конструктивные решения | Фундаменты – монолитные железобетонные отдельно стоящие стаканного типа; Каркас здания – колонны монолитные железобетонные 400х400 мм, балки монолитные железобетонные высотой 350 мм; Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 350 мм по профнастилу Н63; Наружные стены – керамический полнотелый кирпич ГОСТ 530-80 толщиной 510 с наружным утеплением из пенополистерола толщиной 100 мм и облицовкой сайдингом. |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условия блокировки, отделки здания | Существующие здание прямоугольное в плане. Размер в осях 11600х68400, |
| Рекомендуемые типы квартир и их соотношение | Требуется внести изменения в планировку квартир. Планировку выполнить в соответствии с обмерными чертежами. |
| Разделы проекта | Внести изменения в следующие разделы проектной документации: Архитектурно строительную часть (планировка квартир, уменьшение количества этажей до 3); Отопление и вентиляция внутренние: Водоснабжение и водоотведение внутренние; Горячее водоснабжение внутренние; Электроснабжение внутреннее; Газоснабжение внутреннее; Смета. |
| Согласование изменений | Изменения проекта согласовать в органах Роспотребнадзора; Смету согласовать в РЦЦС Тверской области (данные согласования оплачиваются заказчиком отдельно, при выявлении несоответствия проектно сметной документации затраты на согласование изменений в проект несет исполнитель за повторное проведение экспертизы ПСД) |

Техническое задание составил:

Руководитель отдела по строительству и ЖКХ

администрации ЗАТО Озерный                                                                                С.А. Федотова